## Slide 1
2026 관광데이터 활용 공모전 · 웹앱개발 부문
관광 일정 QA 엔진
Explainable Travel Plan Validator
"우리는 일정을 추천하지 않는다. 그 일정이 가능한지, 좋은지를 증명한다."
출품 이건상 제출일 2026.05.02
Python 3.11 · FastAPI · OR-Tools · Claude Sonnet 4.6
[ Brandlogy logo ]
PASS
87 / 100
운영시간 ✓
이동시간 ✓
테마정합 ▲
↑ 검증 완료된 일정만 통과시킵니다

## Slide 2
CONTENTS
목차
8개 섹션 · 24장
01
문제 정의
추천은 많지만 검증은 없다
03 — 05
02
솔루션 비전
검증 가능성이 또 하나의 품질이다
06 — 07
03
기술적 차별점
VRPTW · DBSCAN · LLM 하이브리드 (5종)
08 — 13
04
Risk Score
8개 패널티 매트릭스 + Hard Fail Cap
14 — 15
05
데이터 자산
TourAPI 50K POI + 공공 통계 7종
16
06
검증 결과
70 일정 · 322 장소 · 매칭률 96%
17 — 20
07
활용 시나리오 · 로드맵
B2C · B2B · 공공 + 운영시간 통합
21 — 22
08
한계 · 강점 · 레퍼런스
공공 보고서 7종 + 학술 1종
23 — 24
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
02 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 3
SECTION 01 · 문제 정의
추천은 풍성하지만, 검증은 비어 있다
기존 서비스의 사각지대
국내 여행 시장의 현실
23.7조 원
2024 국내 여행 지출 규모 (한국문화관광연구원)
1억 5,580만 회
2024 연간 국내 여행 횟수
평균 2.4일
1회당 여행 일수 (2025 국민여행조사 4Q)
그러나 사용자가 마주치는 것은
A
운영시간 충돌
도착했는데 영업 종료 — 동선 재구성 필요
B
비현실적 이동시간
지도엔 30분, 실제 출퇴근 시간엔 70분
C
체류시간 추정 불일치
경복궁 30분으로 끊으면 사실상 입장 X
D
테마 불일치
"힐링"인데 일정에 클럽·시장이 끼어 있음
결과 : 추천은 "무엇을 갈지" 알려주지만, "실제 갈 수 있는지"를 증명하지 못한다.
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
03 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 4
SECTION 01 · 문제 정의
검증 부재가 만드는 실제 손실
현장에서 반복되는 동선 실패 패턴
Case A
"부산 1박2일 추천 코스"
광안리(20:00 도착) → 감천문화마을(21:00) → 운영 종료 18:00 → 입장 불가, 일정 30% 폐기
−2시간 + 택시비 ₩28,000
Case B
"제주 가족 코스"
한라산(09:00 입장) → 동문시장(11:00 도착) — 50km 이동을 30분으로 표기, 실제 90분 소요
−1시간 + 점심 누락
Case C
"서울 데이트 힐링"
테마는 "힐링"이지만 일정에 클럽·시장 포함 — 분류 정합성 0
사용자 만족도 ↓
검증 부재의 영향
1순위
사용자 불편 항목 = 일정·동선 오류
(2025 국민여행조사 4Q)
61.4%
여행 후 "다음에 다르게 짤 것" 응답 비율
−16시간
여행당 평균 시간 손실 추정
출처 2025년 국민여행조사 3·4분기 결과(잠정치) · 한국관광공사 관광데이터랩
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
04 / 24
[ Brandlogy logo ]
광안리
감천문화마을
✕
한라산
동문시장
✕
힐링명소
클럽
시장
✕

## Slide 5
SECTION 01 · 문제 정의
기존 솔루션과의 비교
왜 "검증 레이어"가 비어 있는 시장 공백인가
기능 / 카테고리
네이버
카카오
구글
트리플
본 솔루션
POI 추천 / 검색
●
●
●
●
○
지도 · 길찾기
●
●
●
○
API
운영시간 충돌 검증
○
○
○
○
●
이동 vs 관광 비율
○
○
○
○
●
테마 정합성 (LLM)
○
○
○
○
●
일자별 동선 밀집도
○
○
○
○
●
근거 기반 설명
○
○
○
○
●

## Slide 6
SECTION 02 · 솔루션 비전
검증 가능성, 또 하나의 품질
Hybrid Travel Plan QA Engine
"실행 가능한가?"
운영시간 · 이동시간 · 체류시간 · Depot 제약을 OR-Tools VRPTW로 결정적 판정
"얼마나 좋은 일정인가?"
이동 비율 · 동선 밀집도(M1—M4) · 테마 정합성 · 혼잡도 4종 패널티로 0–100 점수화
"왜 그렇게 판정했는가?"
3-Layer Engine
VRPTW
Hard Fail · Warning 결정
Scoring 4종
Travel · Cluster · Theme · Congestion
Claude LLM
Fact–Rule–Risk–Suggestion 설명
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
06 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 7
SECTION 02 · 솔루션 비전
End-to-End 파이프라인
사용자 일정 입력 → 검증 → Risk Score + 설명까지
1. Input
POI 이름 + 일자
→
2. Resolve
TourAPI / Kakao 매칭
→
3. Matrix
Kakao Mobility 이동시간
→
4. Validate
VRPTW 결정 (Hard/Warn)
→
5. Score
4 패널티 + Risk 0–100
출력 ① — Final Risk Score
• 0–100 점수 (PASS ≥ 60)
• Hard Fail Cap → 자동 ≤ 59
• 일별 누적 + 전체 합산
출력 ② — Evidence-based 설명
• Fact / Rule / Risk / Suggestion 4-튜플
• Claude Sonnet 4.6 + prompt caching
• JSON 강제 스키마 — 후처리 친화
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
07 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 8
SECTION 03 · 기술적 차별점 — 1 / 5
VRPTW 엔진 — 일정을 "라우팅 문제"로 환원
Vehicle Routing Problem with Time Windows
문제 정의
"하루 일정 = N개 정점 + 시간 창(time window) + 이동시간 행렬을 가진 단일-차량 경로 문제"
입력 변수
• open · close 각 POI 영업시간 • dwell 권장 체류시간 (5단계 폴백) • T(i,j) Kakao Mobility 실측 행렬 • depot 숙소 (1박 이상 일정 한정)
Solver (Google OR-Tools)
Foundational Reference Solomon, M.M. (1987). "Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints." Operations Research, 35(2): 254–265.
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
08 / 24
[ Brandlogy logo ]
A
B
C
D
E
정점 = POI 엣지 = Kakao 이동시간 실선 = 결정된 경로
각 POI의 영업시간 = time window 제약 06:00 ────────────── 22:00

## Slide 9
SECTION 03 · 기술적 차별점 — 1 / 5 · DEPOT 제약
다일 일정의 "숙소 닻" 제약
Depot Constraint — 1일차 종료 / 마지막 날 시작 = 숙소
당일치기 (1day)
시작:
자유
종료:
자유
Depot 제약 면제
1일차
시작:
자유
종료:
🏨 숙소
1일차 → 마지막 정점 = 숙소
중간 일자 (2 ~ N-1일)
시작:
🏨 숙소
종료:
🏨 숙소
양쪽 모두 숙소 강제
마지막 일
시작:
🏨 숙소
종료:
자유
마지막 날 → 첫 정점 = 숙소
위반 시 rule = depot_constraint, risk = CRITICAL → Hard Fail Cap 적용으로 final_risk_score ≤ 59 처리. (코드 참고: src/validation/vrptw_engine.py:_check_depot_constraints)
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
09 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 10
SECTION 03 · 기술적 차별점 — 2 / 5
8개 패널티 매트릭스
Hard Fail vs Warning vs Score Penalty 명시 분류
요구사항
구현 모듈
Hard Fail
Warning
Penalty
구현
① 영업시간 준수
vrptw_engine
●
—
—
✓
② 이동시간 현실성
kakao_matrix
—
●
—
✓
③ 권장 체류시간
data/dwell_db
—
●
—
✓
④ 이동 vs 관광 비율
scoring/travel_ratio
—
—
▲
✓
⑤ 일별 동선 밀집도
scoring/cluster_dispersion
—
—
▲
✓ M1–M4
⑥ 테마 정합성
scoring/theme_alignment
—
—
▲
✓ LLM
⑦ 혼잡도 — 서울 실시간
data/seoul_citydata
—
—
▲
✓
⑧ 혼잡도 — 전국 계절성
scoring/congestion_engine
—
—
▲
✓
● Hard Fail (final ≤ 59) ▲ Score Penalty (감점) — 해당 없음
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
10 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 11
SECTION 03 · 기술적 차별점 — 3 / 5
역방향 이동 · 지오 백트래킹 탐지
DBSCAN(eps = 2 km, haversine) 기반 동선 응집도 평가
일별(per-day) 4 metric
M1 시군구 전환 횟수 M2 최대 두 장소 간 직선거리 M3 시군구 재방문 (행정 단위) M4 DBSCAN 클러스터 역행 (좌표 기반)
예시 — 시군구가 다른 두 장소
탐지 메커니즘
1. 전체 정점을 haversine 거리 + DBSCAN(eps = 2 km, min_samples = 2) 로 클러스터링 2. 방문 순서 따라 클러스터 라벨 시퀀스 추출 → 동일 라벨 재출현(A → B → A) 카운트 = M4 3. M3(시군구 재방문)와 중복 제거: net_M4 = max(0, M4 − M3) — 같은 사건 이중 카운트 방지 4. 행정 단위(M3)는 "강북·강남"이 인접해도 다른 시군구로 셈 → 좌표 기반 M4가 오탐 보정
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
11 / 24
[ Brandlogy logo ]
Case ✓ 효율적
P₁
P₂
Case ✗ 역행
P₁
P₂
DBSCAN(eps=2km, min_samples=2)
1
2
3
4
5
초록 = 효율 동선 · 빨강(점선) = 클러스터 역행 → M4 패널티

## Slide 12
SECTION 03 · 기술적 차별점 — 4 / 5
실시간 혼잡도 엔진
서울 도시데이터 + 전국 계절성 폴백
Layer 1 · 실시간
Layer 2 · 폴백
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
12 / 24
[ Brandlogy logo ]
Seoul · 5분 단위 116개 관광지 인구
여유
보통
약간 붐빔
붐빔
Layer 1 · 서울 도시데이터 API
5분 갱신 · CONGEST_LVL 4단계 · 서울 116 POI
▽ API 미제공 시
Layer 2 · 전국 계절성 폴백
통계월보(202602) 시군구 × 월 가중치 · 성수기/주말/비수기 보정

## Slide 13
SECTION 03 · 기술적 차별점 — 5 / 5
Evidence-based 설명 엔진
Claude Sonnet 4.6 · 구조화 4-튜플 · JSON 강제 스키마
Output 스키마 — 4-Tuple
fact 관측된 사실 (시간/거리/매칭) rule 위반된 규칙 ID (time_window_inf 등) risk CRITICAL · WARNING · INFO suggestion 사용자 행동 가능한 수정 제안
작동 메커니즘
1. Validation 결과 + POI 메타 → system prompt(cached) 2. tool_use 강제 호출 — JSON 스키마 위반 자동 거절 3. Repair 2-pass — 1차: 진단, 2차: 수정안
실제 출력 예시
{ "fact": "감천문화마을 도착 21:10이나 운영 종료 18:00. 입장 불가.", "rule": "time_window_infeasibility", "risk": "CRITICAL", "suggestion": "광안리 → 감천 순서를 뒤집고 감천 14:00 도착으로 조정." }
LLM 환각(hallucination) 방지 — 모든 fact는 검증 엔진의 수치만 인용, 자유 텍스트 생성 금지.
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
13 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 14
SECTION 04 · RISK SCORE
Final Risk Score 산정 공식
100 시작 → 위반/패널티 차감 → Hard Fail Cap
산정 절차
등급 컷오프
PASS ≥ 60 추천 가능 REVIEW 40–59 수정 필요 FAIL < 40 재구성 권고
Hard Fail Cap 의 의미
"실행 불가능한 일정"에 60점 이상이 부여될 수 없도록 시스템적으로 봉쇄. 운영시간 충돌·Depot 위반 등 결정적 결함은 자동으로 PASS 임계 미만으로 끌어내림.
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
14 / 24
[ Brandlogy logo ]
PASS
REVIEW
FAIL
100
Start
−10
VRPTW WARN
−16
Travel Ratio
−12
Cluster M3+M4
−8
Theme
−7
Congest.
47
Final
예시 — 100점에서 각 패널티 차감 → Final 47 (REVIEW)

## Slide 15
SECTION 05 · 데이터 자산
검증의 토대 — 데이터 자산
공공 API 3종 + 자체 구축 자산 4종
50,234
TourAPI 수집 POI 수
8 종
ContentTypeId 전 카테고리
322
검증 완료 장소 (큐레이션 70 일정)
70+
큐레이션 일정 — 17 시도 모두 포함
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
15 / 24
[ Brandlogy logo ]
TourAPI 50,234 POI · ContentTypeId 8 카테고리
관광지
35%
문화시설
15%
축제·공연·행사
10%
여행코스
2%
레포츠
8%
숙박
15%
쇼핑
5%
음식점
5%
큐레이션 70 일정 · 17개 시도 모두 포함
서울
인천
경기
강원
충남
충북
대전
세종
전북
전남
광주
경북
경남
대구
부산
울산
제주

## Slide 16
SECTION 05 · 데이터 자산 (계속)
정성·정량 검증 외부 레퍼런스
한국관광공사 관광데이터랩 7종 + 통계월보
01
2025년 국민여행조사 4분기 (잠정)
관광공사 관광데이터랩 · 여행 횟수 · 일수 · 동선 불편 응답률
02
2025년 국민여행조사 3분기 (잠정)
관광공사 관광데이터랩 · 성수기 패턴 · 지역 분포
03
2025 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅 종합
관광공사 · 관광 빅데이터 활용 사례
04
2025 관광자원개발 및 관광투자 동향조사
관광공사 · 권역별 자원 분포
05
2025 우수웰니스관광지 만족도 및 실태조사
관광공사 · 테마 정합성 검증 사례
06
Data&Tourism 43호 — 방한 주요국 한국 여행 분석
관광컨설팅팀 · 외국인 동선 인사이트
07
관광 통계월보 202602
관광공사
시군구별 월 가중치 (혼잡 폴백)
모든 자료는 한국관광공사 관광데이터랩(datalab.visitkorea.or.kr)에서 공식 제공 · 출처 표기 필수.
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
16 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 17
SECTION 06 · 검증 결과 — 1 / 4
End-to-End 파이프라인 실행 결과
70개 큐레이션 일정 → 322 장소 → 검증 완료
입력
recommendations_input.xlsx
• 17개 시도 모두 포함 • 당일치기 / 1박2일 / 2박3일 혼합 • 카테고리 = 관광지 · 식당 · 카페 · 시장 • AI001 ~ AI070 연속 plan_id • data row 총 322개 (장소 단위)
처리 단계
1
POI 매칭
TourAPI 정확/부분 매칭 + 시군구 보정
2
체류시간 추정
5단계 폴백 → 체류출처 라벨링
3
Kakao 행렬
이동시간 양방향 캐시
4
VRPTW 검증
Hard/Warning 후보 생성
5
Score 4종
travel · cluster · theme · congestion
6
Excel 출력
27 컬럼 + risk_score 포함
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
17 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 18
SECTION 06 · 검증 결과 — 2 / 4
POI 매칭 정확도 — 96.0%
공공 API 단일 소스로 90% 매칭 목표 초과 달성
96.0%
309 / 322 장소 매칭 성공
실패 13개 = 카페·로컬 식당 (TourAPI 미등록 자영업)
매칭 단계 분포
exact
77.0% · 248
partial
12.7% · 41
partial + sigungu
6.2% · 20
not_found
4.0% · 13
실패 케이스도 match_failed.csv로 별도 출력 → 이름 보정 후 재실행 가능 (운영 가능한 매칭률 보정 루프 내장).
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
18 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 19
SECTION 06 · 검증 결과 — 3 / 4
70 일정 검증 결과 — 등급 분포
PASS / REVIEW / FAIL — risk_score 0–100 기준
PASS
≥ 60
47
67.1% / 70 일정
추천 가능 — Hard Fail 없음, 패널티 합 −40 이내
REVIEW
40 – 59
18
25.7% / 70 일정
수정 필요 — travel_ratio 또는 cluster M3+M4 발생
FAIL
< 40
5
7.2% / 70 일정
재구성 권고 — 운영시간 충돌 또는 Depot 위반
패널티 발생 횟수 (70 일정 기준 · 다중 발생 허용)
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
19 / 24
[ Brandlogy logo ]
Travel Ratio
21회
Cluster M3
13회
Cluster M4
9회
Theme
7회
Congestion
11회
Depot 위반
3회

## Slide 20
SECTION 06 · 검증 결과 — 4 / 4
Sample Output — 실제 검증 1행
AI004 · 부산 1박2일 — risk_score = 47 (REVIEW)
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
20 / 24
[ Brandlogy logo ]
Gantt — 시간 막대 + 패널티 발생 지점
Day 1
해운대
+18m
누리마루
+8m
마린시티
+12m
광안리
Day 2
감천
+22m
자갈치
+10m
국제시장
+5m
BIFF광장
■ exact 매칭 ■ partial ■ default | +xxm = 이동 시간
부산 1박2일 — 실제 경로
해운대
누리마루
마린시티
광안리
감천
자갈치
국제시장
BIFF광장
Day 1
Day 2
Risk Score 47 (REVIEW)
= 100 − 패널티 합계 53
VRPTW WARN ×5
−5
이동시간 마진 부족
Travel Ratio
−16
관광시간 < 이동시간
Cluster M3
−12
시군구 재방문
Theme
0
PASS
Congestion
−20
광안리 야간 붐빔

## Slide 21
SECTION 07 · 활용 시나리오
활용 시나리오 — 누가, 어떻게 쓰는가
B2C · B2B · 공공 3대 시장
B2C
여행 앱의 "검증 배지"
1
추천 일정 옆에 "PASS · 87점" 배지
2
AI 일정 자동 검수로 차별화
3
FastAPI 임베딩 — 1 호출 200ms 미만
B2B
여행사 코스 운영 도구
1
신규 패키지 출시 전 자동 QA
2
Hard Fail 케이스 사전 필터
3
Excel 27 컬럼 출력 → 운영팀 검토
공공
지자체 관광 플랫폼
1
"권역별 추천" 페이지 자동 검증
2
혼잡도 기반 분산 유도 정책 반영
3
관광데이터랩 통계와 연동
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
21 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 22
SECTION 07 · 로드맵
확장 로드맵
현재 PoC → 정식 출시까지 4 단계
운영시간 데이터 → TourAPI detailIntro2 의 usetime 필드 (예: "09:00~18:00(입장마감 17:00)") · 일일 10K 호출 한도, 50K POI는 약 5일 분할 수집.
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
22 / 24
[ Brandlogy logo ]
Now
Q3 '26
Q4 '26
2027 H1
▼ 현재
✓
PoC 완성
VRPTW + 4 Scoring + Claude · 70 일정 검증 · 96% 매칭
2
운영시간 풀 통합
TourAPI detailIntro2 50K POI 일괄 + 정규식 파싱 + 신뢰도 라벨링
3
FastAPI 정식 + Naver 폴백
REST 5종 · Naver 검색 폴백 · 카페·식당 매칭률 99% 목표
4
Multi-modal 확장
지하철·버스 환승 시간 통합 · 사진 메타로 체류시간 자동 추정

## Slide 23
SECTION 08 · 한계 · 강점
정직한 한계 + 차별화된 강점
Limitations & Strengths
현재의 한계
카페·로컬 식당
TourAPI 미등록 케이스 4% 매칭 실패
운영시간 일괄 적재
현재는 표본만, 50K 전수 수집은 로드맵
LLM 비용
테마 정합성 호출당 ~$0.0003, 캐싱으로 완화
서울 외 실시간 혼잡
API 미제공 → 계절성 폴백 의존
차별화된 강점
✓
검증 레이어
기존 추천 서비스가 비워둔 시장 공백을 정조준
✓
Hybrid 결합
Rule(VRPTW) + Score(4종) + LLM(설명) 단일 파이프라인
✓
설명 가능성
모든 판정이 fact·rule·suggestion 으로 추적 가능
✓
공공 데이터 우선
TourAPI · Kakao · 서울 도시데이터 + 관광데이터랩 통계
✓
실측 매칭률
70 일정 322 장소 96% 매칭 — 운영 가능 수준
관광 일정 QA 엔진 · Explainable Travel Plan Validator
23 / 24
[ Brandlogy logo ]

## Slide 24
References & Acknowledgements
References
1.
한국관광공사 관광데이터랩 — 2025년 국민여행조사 3·4분기 결과(잠정치)
2.
한국관광공사 — 2025 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅 종합보고서
3.
한국관광공사 — 2025 관광자원개발 및 관광투자 동향조사 분석 최종보고서
4.
한국관광공사 — 2025 우수웰니스관광지 만족도 및 실태조사
5.
관광컨설팅팀 — Data&Tourism 43호: 소셜 데이터 기반 방한 주요국 한국 여행 분석
6.
한국관광공사 — 관광 통계월보 (202602)
7.
Solomon, M.M. (1987). Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints. Operations Research, 35(2): 254–265.
8.
TourAPI v2 (KorService2) · Kakao Mobility API · 서울특별시 실시간 도시데이터
9.
Anthropic Claude Sonnet 4.6 · Google OR-Tools (constraint_solver)
Thank you.
이건상 · 2026.05.02
[ Brandlogy logo ]